## Slide 1
3M Instrument Logger
월별·계측기별 개발 작업 이력
2026년 6월부터 9월까지
통합 카드 13개
최신 배포 v1.0.0-rc.2 · Build 2
기준 문서 AGENTS.md · 릴리즈 상태 · Git 이력
2026. 09. 14
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
Notes: 기존 2026-06-18 보고서의 색상과 구성을 참고해 최신 월별 이력 보고서로 재구성했습니다.

## Slide 2
월별 계측기 작업 지도 1/2
기존 계측기 7종의 월별 주요 변경
2026.09.14 | 2
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
계측기 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
Hioki 3540 | 웹 통합 표·그래프 | 한·영 전환 점검 | 유지 | 공통 레이아웃 점검
Keithley 2700 | 웹 통합 오버레인지 처리 | 한·영 전환 점검 | 유지 | 공통 레이아웃 점검
Mitutoyo VL-50 | 7-E-2 통신 그룹 그래프 | 한·영 전환 점검 | 유지 | 공통 레이아웃 점검
DAQ-6510 | SCPI·채널 스캔 그래프 수정 | 공통 UI 점검 | 유지 | 레이아웃 회귀 점검
Agilent 4339B | -213 시퀀스 수정 수염차트 | 언어·그룹 점검 | 유지 | 레이아웃·문서 점검
SP-2100 / TL-2200 | 통신·그래프 기반 | 언어 전환 점검 | 유지 | Raw 수집·다중 구간 통계 XLSX 반영
PT-2000 | WebHID 통합 그래프 | 공통 UI 점검 | 유지 | 공통 레이아웃 점검
Notes: 출처: 프로젝트 AGENTS.md, Git 이력, docs/RELEASE_STATUS_20260909.md, docs/RELEASE_STATUS_20260912.md

## Slide 3
월별 계측기 작업 지도 2/2
나머지 계측기와 소프트웨어 도구의 월별 주요 변경
2026.09.14 | 3
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
계측기·도구 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
LT-1000 | 통신·사용 가이드 캘리브레이션 | 공통 UI 점검 | 유지 | 공통 레이아웃 점검
PST-3202 | 준비 | 3채널·사이클·트래킹 Excel·평가 목록 | 유지 | 레이아웃·릴리즈 점검
Keithley 2400 | - | - | 신규 통합 RS-232·GPIB·2/4-Wire | 4-Wire 실측 그래프·mA 표시
Epson OK900P | - | - | 준비 | 편집·검색·인쇄 시리얼 범위 출력
Photo Editor | USB 현미경 Excel·ZIP | 다국어·저장 보완 | 유지 | 공통 레이아웃 점검
Etching Design | - | - | - | 혼합 배치·브릿지 제조용 DWG/DXF
Notes: 출처: 프로젝트 AGENTS.md, Git 이력, docs/RELEASE_STATUS_20260909.md, docs/RELEASE_STATUS_20260912.md

## Slide 4
2026년 6월 작업 이력
통합 웹 프로그램과 주요 계측기 통신 기반 구축
2026.09.14 | 4
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
계측기·영역 | 주요 작업 | 상태
공통 웹 앱 | 통합 런처, Web Serial 연결, 반응형 화면, 결과 표와 그래프 기반 | 완료
DAQ-6510 | SCPI -113 수정, 수동 릴레이 채널 스캔, 4-Wire 페어링, 채널별 그래프 | 실기 확인
Agilent 4339B | BUS Trigger 기반 시퀀스 재작성, -213 해결, 충전 카운트다운과 수염차트 | 실기 확인
VL-50 | 9600 bps 7-E-2 통신, GA01 폴링, 소수점 5자리와 그룹 그래프 | 완료
PT/LT/SP 계열 | 측정 데이터 수신, 결과표, 그룹 통계 그래프와 사용 안내 | 기능 구축
Photo Editor | USB 현미경 연결 안정화, 촬영 파일 자동 이름, Excel·ZIP 내보내기 | 완료
EXE | 런처 카드 미표시 원인인 모듈·MIME·저장 주입 문제 수정 | 재빌드
6월의 핵심은 여러 개의 독립 프로그램을 하나의 웹 앱과 EXE 배포 구조로 묶은 것입니다.
Notes: 출처: 프로젝트 AGENTS.md 및 Git 작업 기록. 실장비 검증 여부는 당시 기록을 기준으로 표기했습니다.

## Slide 5
2026년 7월 작업 이력
PST-3202 평가 기능과 공통 사용성 집중 개선
2026.09.14 | 5
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
계측기·영역 | 주요 작업 | 상태
PST-3202 | 3채널 동기화, 입력 검증, Auto Clamp, 독립·직렬·병렬 트래킹 | 기능 완료
PST-3202 사이클 | 트래킹 모드 CH1↔CH2 단계값과 OVP 상태 동기화 | 수정 완료
PST-3202 데이터 | 평가 목록 가져오기·내보내기, 제품명 필터, 재측정 확인, 소요 시간 표시 | 완료
PST-3202 Excel | 그래프 빈 화면 수정, Graph·Raw Data 우측 순차 배치, 범례 개선 | 완료
공통 언어 | 그리드와 커스텀 계측기의 한국어·영어 전환 전수 점검 | 잔여 한글 0건
문서 | 계측기별 MD 매뉴얼과 PST-3202 PDF 사용자 설명서 작성 | 완료
Photo Editor | EXE 저장 폴백과 Excel/JPEG ZIP 내보내기 안정화 | 완료
7월 작업의 중심은 PST-3202였으며 데이터 저장과 Excel 결과물까지 사용 흐름을 완성했습니다.
Notes: 출처: 프로젝트 AGENTS.md 및 Git 작업 기록. 실장비 검증 여부는 당시 기록을 기준으로 표기했습니다.

## Slide 6
2026년 8월 작업 이력
Keithley 2400 신규 통합과 단일 EXE 운영 규칙 확립
2026.09.14 | 6
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
계측기·영역 | 주요 작업 | 상태
Keithley 2400 연결 | RS-232 Web Serial과 GPIB/VISA 연결, COM 포트 표시 보완 | 실기 검증
Keithley 2400 측정 | 전압·전류 인가, 2/4-Wire, 단일·시간·Sweep·반복 사이클 | 구현 완료
Keithley 2400 안전 | OUTPUT OFF, Compliance 감시, 22W 제한, 전압 200V 앱 제한, 자동 OVP | 구현 완료
Keithley 2400 결과 | 평가 누적, 복수 선택 그래프, Raw Data와 대시보드 XLSX | 구현 완료
배포 운영 | 통합 EXE를 한 개만 유지하고 새 빌드가 성공한 뒤 기존 파일 교체 | 규칙 확정
잔여 검증 | 낮은 저항 더미 부하의 전면 표시와 실제 Compliance 비교 | 추가 확인 필요
8월부터 2400은 RS-232와 GPIB에서 같은 측정·그래프·XLSX 기능을 사용하도록 통합됐습니다.
Notes: 출처: 프로젝트 AGENTS.md 및 Git 작업 기록. 실장비 검증 여부는 당시 기록을 기준으로 표기했습니다.

## Slide 7
2026년 9월 작업 이력
실측 데이터 검증, 그래프 분석, 라벨 인쇄와 CAD 설계 확장
2026.09.14 | 7
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
계측기·영역 | 주요 작업 | 상태
Keithley 2400 | 9V·4-Wire·FAST 실측, 전류 mA 소수점 5자리, 단일/복수 그래프 범례 | 실측 완료
SP-2100 / TL-2200 | Raw 수집, 다중 드래그 구간, 평균·최소·최대, XLSX 대시보드 | 기능 반영
Epson OK900P | 프린터 검색, 테이프 폭 비례 조정, 자유 회전, 다중 선택, 범위 인쇄 | 실기 검증
Etching Design | 혼합 배치, 수동 여백, 브릿지·제거 영역, 제조/검토 DWG·DXF | 자동 검증
공통 레이아웃 | 카드 전환 시 1/2/3열 자동 판정, 빈 우측 여백 제거, 그래프 재렌더링 | 회귀 테스트
문서와 배포 | 13개 카드 매뉴얼·릴리즈 문서 정리, rc.2 Build 2 통합 EXE | 빌드 완료
Etching Design의 CAD 자동 검증은 통과했지만 실제 제조 공정 검증은 별도로 진행해야 합니다.
Notes: 출처: 프로젝트 AGENTS.md 및 Git 작업 기록. 실장비 검증 여부는 당시 기록을 기준으로 표기했습니다.

## Slide 8
현재 상태와 다음 확인 항목
2026년 9월 14일 기준
2026.09.14 | 8
3M Korea 계측기 통합 관리 시스템
Confidential
구분 | 현재 상태 | 판정
통합 프로그램 | 계측기·도구 13개 등록 | 완료
최신 EXE | v1.0.0-rc.2 · Build 2 · 파일 버전 1.0.0.2 | 배포 가능
SP-2100 | 다중 구간 분석과 XLSX 반영 | 소스·EXE 포함
PST-3202 | 3채널·트래킹·사이클 구현 | 실기 추가 확인
Keithley 2400 | 9V 4-Wire 실측 완료 | 더미 부하 추가 확인
Etching Design | 기하·제조 파일 자동 테스트 통과 | 현장 제조 검증 필요
상세 기준 문서
AGENTS.md · docs/RELEASE_STATUS_20260912.md · 계측기별 통신 및 사용자 매뉴얼
Notes: 최신 EXE 정보는 docs/RELEASE_STATUS_20260912.md를 기준으로 합니다. 현장 검증과 자동 테스트는 구분해 표기했습니다.