## Slide 1
JP Kim : 분기별 성과 대화 3Q26
2026년 3분기 진행사항 (7월~9월 14일 기준)
3M Confidential
1
기여 및 성과
2분기에 구축한 통합 프로그램을 바탕으로, 실제 평가 업무에 필요한 측정·분석 기능과 신규 도구를 확대했습니다.
Keithley 2400
전압·전류·저항 그래프와 다중 샘플 비교,
원시 데이터 연동 Excel 보고서 및 안전 설정 개선
SP-2100 / TL-2200
원시 데이터 수집과 파형 분석 개선,
복수 구간 선택 및 구간별 평균 비교 기능 추가
Epson OK900P / 에칭 설계
라벨 편집·연속 번호 인쇄 기능 완성
시편 자동 배치·대칭 홀 가공·CAD 내보내기 개발
공통 화면 및 배포 안정성 개선도 병행했습니다.
업무 방식
평가자 관점에서 설정을 쉽게 이해하고, 결과를 편리하게 비교할 수 있도록 개선했습니다.
사용자 피드백과 실제 오류 사례를 수정에 반영하고, 작업 이력과 배포 기록을 문서화했습니다.
개발 방향 및 역량 강화
측정 데이터 분석, 시스템 구조 설계와 사용자 중심 화면 설계 역량을 강화하고자 합니다.
다음 단계에서는 2400 실측·그래프 일치 여부와 CAD 호환성을 검증하고, 업데이트 편의성을 개선해 PIM/Hx 평가 업무의 통합 범위를 넓힐 계획입니다.
Notes: 사용자 제공 2Q26 보고서 이미지 및 대화에 기록된 2026년 3분기 작업 내용을 바탕으로 작성. 분기 종료 전인 9월 14일 기준. 장비 실측 정확도와 사용자 도면 CAD 호환성의 최종 확인은 후속 과제.

## Slide 2
계측기·도구별 주요 업데이트
2026년 3분기 진행사항 (7월~9월 14일 기준)
3M Confidential
2
Keithley 2400
RS-232/GPIB 연결 및 2-Wire/4-Wire 설정 개선
시간·사이클 평가, 다중 샘플 그래프, 원시 데이터 연동 Excel 대시보드
설정 범위 검사와 보호 안내 추가
SP-2100 / TL-2200
원시 데이터 수집과 파형 표시 개선
마우스로 복수 구간을 선택하여 구간별 평균 비교
측정 기록 및 Excel 보고 기능 개선
LT-1000 / PT-2000
반복 측정 기록과 그룹별 결과 비교 흐름 개선
평가 데이터 확인 및 사용 편의성 보완
Photo Editor
사진 크기·정렬 및 Excel 저장 일관성 개선
카메라 촬영과 여러 이미지 정리 기능 보완
Epson OK900P
테이프 폭에 따른 디자인 자동 조정, 바코드·QR 코드 지원
시리얼 시작·종료 범위 인쇄와 여러 요소 일괄 편집
에칭 설계
원판·시편 크기와 간격에 따른 자동 배치
중앙 및 대칭 2·4포인트 가공, 홀 중심 간 거리 설정
ODA 기반 AutoCAD 2007 DWG 변환 구현
후속 확인: 2400 실측 정확도 및 사용자 도면의 TrueView/Inventor 호환성
Notes: 사용자 제공 2Q26 보고서 이미지 및 대화에 기록된 2026년 3분기 작업 내용을 바탕으로 작성. 분기 종료 전인 9월 14일 기준. 장비 실측 정확도와 사용자 도면 CAD 호환성의 최종 확인은 후속 과제.